## Slide 1
CAPSTONE PROJECT · PART I
CP353301 Internetworking
Introduction to
Automation Tools
Embedded Event Manager
Agent-Based
Agentless
ทฤษฎีเชิงลึก · สาธิต CLI จริง · Troubleshooting · แนวโน้มอนาคต
กลุ่ม 9 — หัวข้อที่ 9: Automation
อ้างอิง CCNP Enterprise: Core Networking, Chapter 29
มหาวิทยาลัยขอนแก่น · 17 กันยายน 2569
สมาชิกกลุ่ม
01
นายเกรียงไกร ประเสริฐ
รหัสนักศึกษา 663380616-4
02
นายปิติ มูลเทพพิชัย
รหัสนักศึกษา 663380045-1
03
นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์
รหัสนักศึกษา 663380610-6
04
นายจีรภัทร แก้วดี
รหัสนักศึกษา 673380577-9
Notes: [เวลา ~20 วินาที] สวัสดีครับ/ค่ะ กลุ่ม 9 นำเสนอหัวข้อ Introduction to Automation Tools จาก CCNP Enterprise Core บทที่ 29 เราจะพาดูทั้งทฤษฎีของ EEM, เครื่องมือแบบ Agent-based และ Agentless จากนั้นสาธิตบนแลบ Cisco Modeling Labs (DevNet Sandbox) จริง พร้อมจำลองปัญหาและแก้ไข ปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบและทิศทางในอนาคต

## Slide 2
ภาพรวมการนำเสนอ
โครงสร้างการนำเสนอ 5 ส่วน
เวลานำเสนอประมาณ 18 นาที (รวมการสาธิต) และช่วงถาม–ตอบ 5 นาที
1
2
3
4
5
1
15% · ~3 นาที
แนวคิดและสถาปัตยกรรม
Problem & Purpose
EEM / Agent-based / Agentless
กลไกภายในของแต่ละแบบ
2
10% · ~2 นาที
สถานะปัจจุบันและมาตรฐาน
Timeline และ RFC ที่เกี่ยวข้อง
เวอร์ชันล่าสุดปี 2026
สิ่งที่เปลี่ยนไปจากตำรา
3
40% · ~7 นาที
สาธิต CLI และ Troubleshooting
Lab บน Cisco CML
Ansible + EEM แบบ live
จำลองปัญหา 2 กรณี
4
15% · ~3 นาที
การเปรียบเทียบ
เทียบ 6 เครื่องมือ
Trade-off matrix 5 มิติ
ควรเลือกใช้เมื่อไร
5
10% · ~2 นาที
ทิศทางในอนาคต
Event / Model-driven, AI
GitOps และ Zero Trust
Industry takeaway
เปิด
1
2
3 · Demo & Troubleshooting 40%
4
5
สรุป
สัดส่วนเวลาตามคำแนะนำการนำเสนอ Capstone Project (ส่วนที่ 3 เป็นส่วนหลัก)
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
2
Notes: [~20 วินาที] การนำเสนอแบ่งเป็น 5 ส่วนตามที่กำหนด โดยส่วนที่ 3 (สาธิตและแก้ปัญหา) ใช้เวลามากที่สุดประมาณ 40% ผู้นำเสนอแต่ละส่วนสามารถแบ่งตามสมาชิก 4 คนได้ เช่น คนที่ 1 ส่วนที่ 1–2, คนที่ 2–3 ส่วนที่ 3, คนที่ 4 ส่วนที่ 4–5

## Slide 3
ส่วนที่ 1 · แนวคิดเบื้องต้นและสถาปัตยกรรม
Problem & Purpose: ทำไมต้อง Automate
การตั้งค่าทีละเครื่องผ่าน CLI (box-by-box) ไม่ทันกับขนาดและความเร็วของเครือข่ายปัจจุบัน
1
2
3
4
5
งานซ้ำ ๆ บนอุปกรณ์จำนวนมาก
hostname, IP, ACL, AAA, SNMP, NTP ต้องพิมพ์ซ้ำทีละเครื่อง ยิ่งเครือข่ายโตยิ่งใช้เวลา
Human error และ Configuration drift
พิมพ์ผิดหรือลืมบางเครื่อง ทำให้ config แต่ละเครื่องค่อย ๆ ไม่ตรงกับมาตรฐาน
ตอบสนองต่อเหตุขัดข้องช้า
ต้องรอคนเห็น alarm แล้ว login เข้าไปเก็บข้อมูลเอง หลักฐานบางส่วนหายไปก่อน
ตรวจสอบย้อนหลัง (Audit) ได้ยาก
ไม่มีบันทึกชัดเจนว่าใครเปลี่ยนอะไร เมื่อไร และเพราะอะไร
<10%
30%
สัดส่วนองค์กรที่ automate งานเครือข่ายเกินครึ่ง (กลางปี 2023 → คาดการณ์ปี 2026)
ที่มา: Gartner, 18 ก.ย. 2024
เป้าหมายของ Automation Tools
เร็วขึ้น เปลี่ยน config หลายร้อยเครื่องในครั้งเดียว
สม่ำเสมอ บังคับ desired state และตรวจจับ drift
ตอบสนองทันที event → action โดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบได้ config เป็นโค้ด เก็บเวอร์ชันใน Git
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
3
Notes: [ส่วนที่ 1 · ~40 วินาที] ปัญหาหลักของการตั้งค่าด้วยมือมี 4 ข้อ: งานซ้ำ, human error/drift, ตอบสนองช้า และตรวจสอบย้อนหลังยาก ตำราบทที่ 29 ยกตัวอย่างงานที่ควร automate เช่น device name/IP, QoS, ACL, username/password, SNMP และ compliance Gartner (ก.ย. 2024) คาดว่าภายในปี 2026 องค์กร 30% จะ automate งานเครือข่ายเกินครึ่ง จากไม่ถึง 10% ในกลางปี 2023 เป้าหมายของเครื่องมือจึงเป็น ความเร็ว ความสม่ำเสมอ การตอบสนองอัตโนมัติ และการตรวจสอบได้

## Slide 4
ส่วนที่ 1 · แนวคิดเบื้องต้นและสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม: 3 แนวทางของ Automation
แบ่งตาม “ตรรกะทำงานที่ไหน” และ “อุปกรณ์ปลายทางต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มหรือไม่”
1
2
3
4
5
On-box
Embedded Event Manager (EEM)
R1 (Cisco IOS)
Event
Detector
EEM
Server
Applet /
Tcl Policy
ทำงาน: ภายใน Cisco IOS / IOS XE ไม่ต้องมี server
รูปแบบ: Event-driven (if event → then action)
ภาษา: CLI applet หรือ Tcl script
Transport: ไม่มี (ประมวลผลในเครื่อง)
Off-box · Agent-based
Puppet · Chef · SaltStack
Puppet / Chef
Server · Salt
Master
Node + agent
Node + agent
Node + agent
pull
ทำงาน: ต้องติดตั้ง agent / minion บนปลายทาง
รูปแบบ: Pull ตามรอบเวลา (Salt: push + event bus)
Port: Puppet 8140 · Chef 443 · Salt 4505/4506
เหมาะกับ: server / OS จำนวนมาก
Off-box · Agentless
Ansible · Puppet Bolt · Salt SSH
Control
Node
Router / Switch
Router / Switch
Router / Switch
SSH
ทำงาน: ไม่ต้องติดตั้งอะไรบนอุปกรณ์
รูปแบบ: Push จาก control node
Transport: SSH 22 · WinRM 5985/5986 · HTTPS API
เหมาะกับ: router / switch ที่ลง agent ไม่ได้
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
4
Notes: [~40 วินาที] แบ่งเครื่องมือเป็น 3 กลุ่ม: (1) On-box คือ EEM ที่ทำงานภายในอุปกรณ์ ไม่ต้องพึ่ง server; (2) Agent-based คือ Puppet, Chef, SaltStack ต้องติดตั้ง agent/minion แล้ว agent จะติดต่อ server เพื่อดึง desired state (pull) — Salt ใช้ ZeroMQ event bus พอร์ต 4505/4506; (3) Agentless คือ Ansible, Puppet Bolt, Salt SSH ส่งคำสั่งผ่าน SSH/WinRM จาก control node (push) เหมาะกับ router/switch เพราะติดตั้ง agent ไม่ได้

## Slide 5
ส่วนที่ 1 · แนวคิดเบื้องต้นและสถาปัตยกรรม
EEM: กลไกการทำงานภายในอุปกรณ์
Event Detector ตรวจจับเหตุการณ์ → EEM Server จับคู่กับ policy ที่ลงทะเบียนไว้ → Policy Director สั่งรัน action
1
2
3
4
5
Applet Policy
เขียนด้วยคำสั่ง CLI
Tcl Policy
script ใน flash: (logic ซับซ้อน)
Policy Director
EEM Server
Event Detectors
syslog
cli
timer
interface
snmp
track
counter
none
IOS subsystems: Syslog · CLI parser · Interface (IDB) · Counters · SNMP · OIR · HA
ปรับจาก Figure 29-1 (EEM Event Detectors), CCNP Enterprise Core Ch.29
โครงสร้าง applet (ปรับจาก Example 29-1)
R1(config)# event manager applet LOOP0
event syslog pattern "Interface Loopback0.* down"
action 1.0 cli command "enable"
action 2.0 cli command "config terminal"
action 3.0 cli command "interface loopback0"
action 4.0 cli command "no shutdown"
action 5.0 syslog msg "Loopback0 recovered by EEM"
event
เงื่อนไขที่ทำให้ applet ทำงาน (EEM 3.0+ รวมหลาย event ได้ด้วย tag + trigger)
action <label>
เรียงตามตัวอักษร (lexicographic) → “10.0” มาก่อน “2.0” จึงควรใช้เลขหลักเท่ากัน
cli "enable"
session ของ applet เริ่มที่ user EXEC ต้องยกระดับก่อนสั่งคำสั่งสิทธิ์สูง
maxrun
applet ถูกยกเลิกเมื่อรันเกิน 20 วินาที (ค่าเริ่มต้น) ปรับได้ด้วย maxrun
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
5
Notes: [~40 วินาที] EEM ประกอบด้วย 3 ชั้น: Event Detector (เช่น syslog, cli, timer, interface, snmp, track) ตรวจจับเหตุการณ์จาก subsystem ของ IOS, EEM Server รับ event แล้วจับคู่กับ policy ที่ลงทะเบียนไว้ และ Policy Director สั่งรัน action ของ Applet หรือ Tcl policy ตัวอย่าง applet (ปรับจาก Example 29-1): ถ้าเจอ syslog ว่า Loopback0 down ให้สั่ง no shutdown แล้วส่ง syslog แจ้ง หมายเหตุ: ตัวอย่างในตำราสั่ง shutdown แล้ว no shutdown ซึ่งจะสร้าง syslog “down” ซ้ำและทำให้ applet ถูกเรียกซ้ำ เราจึงตัด shutdown ออก จุดที่มักพลาด: action label เรียงแบบตัวอักษร, ต้องมี enable ก่อน, และ maxrun ค่าเริ่มต้น 20 วินาที

## Slide 6
ส่วนที่ 1 · แนวคิดเบื้องต้นและสถาปัตยกรรม
Agent-Based: รอบการทำงานแบบ Pull
agent บนปลายทางรายงานสถานะ แล้วดึง desired state มาบังคับใช้เอง และทำซ้ำตามรอบเวลา (ตัวอย่าง: Puppet)
1
2
3
4
5
Puppet agent
บน node ปลายทาง
Puppet server
+ PuppetDB
1) ส่ง facts (Facter) + ขอ catalog
2) ส่ง catalog ที่ compile จาก manifests
4) ส่ง report → PuppetDB (ตรวจ drift)
3) apply catalog
เทียบกับสถานะจริง แก้เฉพาะส่วนที่ต่าง (idempotent)
ทำซ้ำทุก runinterval (ค่าเริ่มต้น 30 นาที) · HTTPS 8140 + mutual TLS certificate
ศัพท์เทียบกันของ 3 เครื่องมือ
บทบาท | Puppet | Chef | SaltStack
Server | Puppet server | Chef Infra Server | Salt master
Client | Puppet agent | chef-client | salt-minion
โค้ด config | Manifest (.pp) | Recipe (.rb) | State (.sls)
ชุดโค้ด | Module | Cookbook | Formula
ข้อมูล node | Facts (Facter) | Ohai | Grains
ข้อมูล/ความลับ | Hiera | Data bags | Pillar
ภาษา | Puppet DSL | Ruby DSL | YAML + Jinja2
Port | 8140 | 443 | 4505 / 4506
SaltStack ต่างออกไป: master ส่งงานผ่าน ZeroMQ event bus — beacon บน minion แจ้งการเปลี่ยนแปลง แล้ว reactor บน master สั่งแก้ไขทันที
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
6
Notes: [~40 วินาที] เครื่องมือแบบ agent-based ทำงานเป็นรอบ: (1) agent ส่ง facts ให้ server (2) server compile manifests เป็น catalog (3) agent apply เฉพาะส่วนที่ต่าง (idempotent) (4) ส่ง report เก็บใน PuppetDB ทำให้ตรวจ drift และแก้กลับอัตโนมัติได้ ทำซ้ำทุก 30 นาทีผ่าน HTTPS 8140 และใช้ certificate ยืนยันตัวตนทั้งสองฝั่ง Chef ใช้แนวคิดเดียวกัน (cookbook/recipe, Ohai, knife upload) ส่วน SaltStack ใช้ master/minion ผ่าน ZeroMQ มี grains (ข้อมูลเครื่อง) และ pillars (ข้อมูลลับที่ส่งให้เฉพาะ minion ที่กำหนด) และมี beacon/reactor สำหรับงานแบบ event-driven

## Slide 7
ส่วนที่ 1 · แนวคิดเบื้องต้นและสถาปัตยกรรม
Agentless: Ansible คุยกับ Router อย่างไร
โมดูลเครือข่ายรันบน control node แล้วส่งคำสั่ง CLI ผ่าน SSH (network_cli) — อุปกรณ์ไม่ต้องมี Python หรือ agent
1
2
3
4
5
Control Node (Ubuntu + ansible-core)
Inventory
รายชื่อ host + ตัวแปร (IP, network_os, credential)
Playbook → Play → Task
ลำดับงานที่ต้องการ เขียนด้วย YAML
Module cisco.ios.*
สร้างคำสั่ง IOS จาก desired state (+ Jinja2)
Connection: network_cli
เปิด SSH ค้างไว้ 1 session ต่อ host ใช้ซ้ำทุก task
R1 (IOSv)
ไม่มี agent
R2 (IOSv)
ไม่มี agent
SSH 22
Idempotency: หัวใจของ desired state
1
อ่าน running-config ปัจจุบันของอุปกรณ์
2
เทียบกับ desired state ใน playbook
3
ส่งเฉพาะคำสั่งที่ขาด → ผลเป็น changed
4
ถ้าตรงอยู่แล้ว ไม่ส่งอะไรเลย → ผลเป็น ok
องค์ประกอบของ Playbook (Table 29-5)
Playbook — ชุดของ play สำหรับระบบปลายทาง
Play — ชุดของ task ที่ใช้กับ host หรือกลุ่ม host
Task — การเรียก module 1 ครั้ง
Bolt / Salt SSH ใช้แนวคิด agentless แบบเดียวกัน (Salt SSH ต้องมี Python บนปลายทาง)
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
7
Notes: [~40 วินาที] สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย Ansible ไม่ได้ copy Python ไปรันบนปลายทางเหมือน server แต่ module ทำงานบน control node แล้วใช้ connection plugin network_cli เปิด SSH ค้างไว้หนึ่ง session ต่อ host เพื่อส่งคำสั่ง IOS หัวใจคือ idempotency: โมดูลอ่าน running-config เทียบกับ desired state แล้วส่งเฉพาะส่วนที่ขาด ถ้าตรงแล้วจะไม่ส่งอะไร ผลจึงเป็น ok ศัพท์จากตำรา: playbook ประกอบด้วย play และ play ประกอบด้วย task ที่เรียก module

## Slide 8
ส่วนที่ 2 · สถานะปัจจุบันและมาตรฐานล่าสุด
Timeline, มาตรฐาน และเวอร์ชันล่าสุด
Automation Tool ไม่มี RFC ของตัวเอง แต่ทำงานบนมาตรฐานเปิดของ IETF — ข้อมูล ณ กันยายน 2026
1
2
3
4
5
2005
Puppet
2009
Chef
2011
Salt · EEM 4.0
NETCONF
2012
Ansible
2016
YANG 1.1
(RFC 7950)
2017
RESTCONF
(RFC 8040)
2018
Ansible 2.5
network_cli
2020
Ansible 2.10
Collections
2023
Event-Driven
Ansible GA
2025
OpenVox
(fork ของ Puppet)
2026
DevNet →
CCNP Automation
มาตรฐานที่เครื่องมือเหล่านี้ใช้งาน
มาตรฐาน | เอกสาร | บทบาทใน Automation
SSHv2 | RFC 4251–4254 | transport ของ Ansible / Bolt / Salt SSH
Syslog | RFC 5424 | แหล่ง event ของ EEM และ EDA
NETCONF | RFC 6241 / 6242 | config API แบบ transaction ผ่าน SSH
YANG 1.1 | RFC 7950 | data model ของ config และ state
RESTCONF | RFC 8040 | จัดการ YANG data ผ่าน HTTPS
YAML 1.2.2 | yaml.org (2021) | ภาษา playbook / Salt state
เวอร์ชันและสถานะล่าสุด
EEM 4.0
Cisco IOS / IOS XE — ตรวจด้วย show event manager version
ansible-core 2.21
ออก พ.ค. 2026 · ใช้คู่กับ collection cisco.ios
Salt 3008 LTS
Broadcom ดูแล · สาย 3007 หมดอายุ ก.ค. 2026
Chef Infra Client 19
รุ่น LTS ของ Progress · ใช้ระบบ license key
Puppet Core / OpenVox
Perforce (เชิงพาณิชย์) / Vox Pupuli (open source)
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
8
Notes: [~50 วินาที] เครื่องมือ automation ไม่มี RFC ของตัวเอง แต่พึ่งมาตรฐานเปิด: SSHv2 (RFC 4251–4254) เป็น transport, Syslog (RFC 5424) เป็นแหล่ง event, และ model-driven API คือ NETCONF (RFC 6241), YANG 1.1 (RFC 7950), RESTCONF (RFC 8040) ภาษาที่ใช้เขียนคือ YAML 1.2.2 สถานะปี 2026: EEM ล่าสุดคือ 4.0, ansible-core 2.21 (พ.ค. 2026), Salt 3008 LTS, Chef Infra Client 19 LTS Puppet: ปลายปี 2024 Perforce ย้าย binary ไปอยู่หลัง EULA ชุมชนจึง fork เป็น OpenVox (ม.ค. 2025) และ 3 ก.พ. 2026 Cisco เปลี่ยนชื่อ DevNet เป็น CCNA/CCNP/CCIE Automation

## Slide 9
ส่วนที่ 2 · สถานะปัจจุบันและมาตรฐานล่าสุด
Key Improvements: ตำรา → ปี 2026
สิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับตัวอย่างในบทที่ 29 — ใช้เป็นแนวทางในแลบของกลุ่ม
1
2
3
4
5
ตำรา / แนวทางเดิม
แนวปฏิบัติปัจจุบัน
connection: local + host/username/password ในทุก task
ansible_connection: network_cli + ตัวแปรใน inventory + ansible-vault
เรียกโมดูลด้วยชื่อสั้น ios_config
cisco.ios.ios_config ชื่อเต็ม (FQCN) จาก Collections ตั้งแต่ Ansible 2.10
ส่งบรรทัด CLI ตรง ๆ
Resource modules (state: merged / replaced / overridden) idempotent จริง
EEM 1.0: event จาก syslog / SNMP เท่านั้น
EEM 4.0 SMTP ผ่าน TLS, กำหนด CPU/memory threshold, IPv6 routing detector, สถิติการรัน
ตอบสนอง event ได้เฉพาะในเครื่องเดียว (EEM)
Event-Driven Ansible (rulebook) รับ event ทั้งเครือข่าย · Salt reactor
คุยกับอุปกรณ์ผ่าน CLI แล้ว parse ข้อความ
Model-driven: NETCONF / RESTCONF / gNMI + YANG, streaming telemetry
Agent บนอุปกรณ์เครือข่าย (Puppet / Chef)
ลดบทบาท → งานเครือข่ายหันไปใช้ agentless และ API ของ controller
แก้ข้อผิดพลาดในสไลด์ต้นฉบับ: คำสั่งที่ถูกคือ ansible-doc (ไม่มี s) · YAML ย่อมาจาก “YAML Ain’t Markup Language”
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
9
Notes: [~50 วินาที] ตัวอย่าง Ansible ในตำรา (Example 29-14) ใช้ connection: local และใส่ username/password ในทุก task ซึ่งเลิกใช้แล้ว ปัจจุบันใช้ network_cli, เก็บ credential ใน inventory ที่เข้ารหัสด้วย ansible-vault, เรียกโมดูลด้วยชื่อเต็ม (FQCN) และใช้ resource modules ที่ idempotent EEM 4.0 เพิ่ม SMTP ผ่าน TLS, การกำหนด CPU/memory threshold, IPv6 routing event detector และสถิติการรันของ policy แนวโน้มคือ event-driven ระดับเครือข่ายและ model-driven API แทนการ parse CLI สไลด์ต้นฉบับเขียน ansible-docs ซึ่งคำสั่งจริงคือ ansible-doc และ YAML ย่อมาจาก YAML Ain’t Markup Language

## Slide 10
ส่วนที่ 3 · การสาธิตด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา
Lab Topology และสภาพแวดล้อม
Cisco Modeling Labs (DevNet Sandbox) · Cisco IOSv 15.9 × 2 · Ubuntu 24.04 เป็น Ansible control node และ syslog server
1
2
3
4
5
MGMT 192.168.100.0/24 (out-of-band)
Automation Host
Ubuntu 24.04
192.168.100.10
SW-MGMT
unmanaged
mgmt0
เข้าจาก Mac: DevNet VPN → SSH
R1
IOSv
Lo0 1.1.1.1/32
Gi0/0 .11
.1
R2
IOSv
Lo0 2.2.2.2/32
Gi0/0 .12
.2
10.12.12.0/30
Gi0/1 · OSPF Area 0
อุปกรณ์ | Interface | IP Address
Host | mgmt0 | 192.168.100.10/24
R1 | Gi0/0 | 192.168.100.11/24
 | Gi0/1 | 10.12.12.1/30
 | Lo0 | 1.1.1.1/32
R2 | Gi0/0 | 192.168.100.12/24
 | Gi0/1 | 10.12.12.2/30
 | Lo0 | 2.2.2.2/32
ซอฟต์แวร์บน Automation Host
ansible-core 2.21 + cisco.ios, ansible.netcommon
paramiko (SSH library ของ network_cli)
rsyslog รับ log · Packet Capture ของ CML
ไม่ใช้ Packet Tracer: ไม่รองรับ EEM และต่อ Ansible ไม่ได้
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
10
Notes: [ส่วนที่ 3 · ~40 วินาที] แลบรันบน Cisco Modeling Labs ของ DevNet Sandbox (import จากไฟล์ demo-lab/grp9-automation-lab.yaml): router Cisco IOSv 2 ตัว และ Ubuntu 1 เครื่องเป็น control node ของ Ansible และรับ syslog เข้าจาก Mac ผ่าน VPN ด้วย SSH แยกเครือข่ายจัดการ (MGMT 192.168.100.0/24) ออกจากลิงก์ข้อมูล R1–R2 (10.12.12.0/30) ที่รัน OSPF area 0 และมี Loopback เป็น router-id เหตุที่ไม่ใช้ Packet Tracer: ไม่รองรับ event manager และไม่สามารถให้ Ansible ภายนอกเชื่อมต่อได้ (ขั้นตอนตั้งแลบทั้งหมดอยู่ใน demo-lab/RUNBOOK.md)

## Slide 12
ส่วนที่ 3 · การสาธิตด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา
Step 0 — เตรียมอุปกรณ์ (Day-0)
คอนฟิกขั้นต่ำบน R1 และ R2 (ในแลบใส่ไว้ในไฟล์ lab ของ CML ให้บูตพร้อมใช้) — หลังจากนี้ทุกอย่างทำผ่าน Ansible
1
2
3
4
5
R1 — Day-0 config (R2: เปลี่ยน hostname และ IP)
hostname R1
ip domain name lab.local
username admin privilege 15 secret Cisco@123
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
!
interface GigabitEthernet0/0
description MGMT
ip address 192.168.100.11 255.255.255.0
no shutdown
!
line vty 0 4
login local
transport input ssh
!
archive
log config
logging enable
notify syslog contenttype plaintext
!
logging host 192.168.100.10
domain + crypto key
สร้าง RSA key 2048 bit — ถ้าไม่มี key บริการ SSH จะไม่ทำงาน
ip ssh version 2
บังคับใช้ SSHv2 และปิด SSHv1 ที่ไม่ปลอดภัย
privilege 15
Ansible login แล้วเข้า privileged EXEC ทันที ไม่ต้องใช้ enable
transport input ssh
VTY รับเฉพาะ SSH (ปิด Telnet ที่ส่งรหัสผ่านเป็นข้อความธรรมดา)
archive log config
บันทึกทุกคำสั่งที่ถูกส่งเข้ามาและส่งออกเป็น syslog → ใช้ audit งานของ Ansible
logging host
ส่ง syslog ไปที่ automation host ใช้ทั้ง audit และเป็นแหล่ง event
ตรวจความพร้อมก่อนรัน Ansible
show ip ssh · show crypto key mypubkey rsa
show run | section line vty
รหัสผ่านในสไลด์ใช้ในแลบเท่านั้น
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
11
Notes: [~40 วินาที] Agentless ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องเตรียมอะไร — อุปกรณ์ต้องเปิด SSH ให้ได้ก่อน ขั้นตอน: ตั้ง domain name แล้วสร้าง RSA key 2048 bit (ไม่มี key = SSH ไม่ทำงาน), บังคับ SSHv2, สร้าง user privilege 15 ให้ Ansible เข้า privileged EXEC ได้ทันที, จำกัด VTY ให้รับเฉพาะ SSH และเปิด archive log config เพื่อบันทึกทุกคำสั่งที่ Ansible ส่งเข้ามา ส่ง syslog ไปยัง automation host ก่อนรันให้ตรวจด้วย show ip ssh และ show crypto key mypubkey rsa

## Slide 13
ส่วนที่ 3 · การสาธิตด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา
Demo 1 — Inventory และ Playbook
1
2
3
4
5
inventory.yml — desired state ชุดเดียวใช้ได้ทุก router
all:
children:
routers:
hosts:
R1: {ansible_host: 192.168.100.11,
rid: 1.1.1.1, p2p_ip: 10.12.12.1}
R2: {ansible_host: 192.168.100.12,
rid: 2.2.2.2, p2p_ip: 10.12.12.2}
vars:
ansible_connection: ansible.netcommon.network_cli
ansible_network_os: cisco.ios.ios
ansible_user: admin
ansible_password: "{{ vault_admin_pw }}"
จุดสังเกต
ตัวแปรต่อเครื่อง (rid, p2p_ip) อยู่ใน inventory → playbook เดียวใช้ได้ทุก router
รหัสผ่านอยู่ใน group_vars/routers/vault.yml ที่เข้ารหัสด้วย ansible-vault (AES256)
ios_config + “no shutdown” จะ changed ทุกรอบ เพราะ running-config ไม่แสดงบรรทัดนี้ → ใช้ ios_interfaces
site.yml
- name: Deploy OSPF area 0
hosts: routers
gather_facts: false
tasks:
- name: L3 interfaces (resource module)
cisco.ios.ios_l3_interfaces:
state: merged
config:
- {name: Loopback0, ipv4: [{address: "{{ rid }}/32"}]}
- {name: GigabitEthernet0/1,
ipv4: [{address: "{{ p2p_ip }}/30"}]}
- name: Enable Gi0/1 (idempotent no shutdown)
cisco.ios.ios_interfaces:
state: merged
config: [{name: GigabitEthernet0/1, enabled: true}]
- name: OSPF process 1
cisco.ios.ios_config:
parents: router ospf 1
lines:
- router-id {{ rid }}
- network 10.12.12.0 0.0.0.3 area 0
- network {{ rid }} 0.0.0.0 area 0
- name: Verify adjacency is FULL
cisco.ios.ios_command:
commands: show ip ospf neighbor
wait_for: result[0] contains FULL
retries: 12
interval: 5
when: not ansible_check_mode
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
12
Notes: [~60 วินาที] inventory กำหนดกลุ่ม routers พร้อมตัวแปรต่อเครื่อง (router-id, IP ลิงก์) และตัวแปรกลุ่มที่บอก Ansible ว่าใช้ network_cli กับ cisco.ios.ios รหัสผ่านเก็บใน vault ที่เข้ารหัส playbook มี 4 task: (1) ตั้ง IP ด้วย resource module ios_l3_interfaces (2) เปิด interface ด้วย ios_interfaces enabled: true (3) ตั้ง OSPF ด้วย ios_config ภายใต้ parents: router ospf 1 (4) ตรวจว่า neighbor เป็น FULL ด้วย ios_command + wait_for (ลองซ้ำ 12 ครั้ง ห่างกัน 5 วินาที) และข้ามตอน dry-run เหตุที่ไม่ใช้ ios_config สั่ง no shutdown: running-config ไม่แสดง no shutdown โมดูลจึงคิดว่าต่างและส่งซ้ำทุกรอบ

## Slide 14
ส่วนที่ 3 · การสาธิตด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา
Demo 1 — Dry-run → Apply → Idempotency
รัน playbook 3 รอบ: ตรวจก่อนด้วย --check, ใช้งานจริง แล้วรันซ้ำเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงซ้ำ
1
2
3
4
5
automation-host (Ubuntu) — bash
$ ansible-inventory -i inventory.yml --graph
@all:
|--@ungrouped:
|--@routers:
| |--R1
| |--R2
$ ansible-playbook -i inventory.yml site.yml -J --check -v
TASK [OSPF process 1] *********************************************
changed: [R1] => {"banners": {}, "changed": true, "commands": ["router ospf 1",
"router-id 1.1.1.1", "network 10.12.12.0 0.0.0.3 area 0", ...]}
TASK [Verify adjacency is FULL] ***********************************
skipping: [R1] => {"false_condition": "not ansible_check_mode", ...}
$ ansible-playbook -i inventory.yml site.yml -J
PLAY RECAP ********************************************************
R1 : ok=4 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
R2 : ok=4 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
$ ansible-playbook -i inventory.yml site.yml -J
PLAY RECAP ********************************************************
R1 : ok=4 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
R2 : ok=4 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ผลลัพธ์จริงจากแลบ Cisco CML (DevNet Sandbox) — ย่อช่องว่างบางส่วนให้พอดีสไลด์
Dry-run
--check
แสดงคำสั่งที่ “จะ” ส่ง โดยไม่แตะอุปกรณ์
รอบที่ 1
changed = 3
ส่งเฉพาะคำสั่งที่ยังไม่มีใน running-config
รอบที่ 2
changed = 0
สถานะตรง desired state แล้ว ไม่ส่งอะไรเลย
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
13
Notes: [~60 วินาที · live] 1) ansible-inventory --graph ยืนยันว่า Ansible เห็น R1, R2 ในกลุ่ม routers 2) --check -v คือ dry-run: เห็นรายการ commands ที่จะส่ง แต่ยังไม่แตะอุปกรณ์ (task ตรวจ neighbor ถูกข้าม) 3) รันจริง: changed=3 บนทั้งสอง router (ok=4 รวม task ตรวจสอบ) 4) รันซ้ำ: changed=0 = idempotent — นี่คือความต่างสำคัญจากการเขียน script ส่งคำสั่งตรง ๆ (-J = --ask-vault-password; ช่องว่างใน PLAY RECAP ถูกย่อให้พอดีสไลด์)

## Slide 15
ส่วนที่ 3 · การสาธิตด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา
Demo 1 — ตรวจสอบผลบนอุปกรณ์
ยืนยันทั้ง control plane (OSPF) และ audit trail ว่าคำสั่งมาจาก Ansible จริง
1
2
3
4
5
R1 — verification
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
2.2.2.2 1 FULL/DR 00:00:31 10.12.12.2 GigabitEthernet0/1
R1# show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 2.2.2.2 [110/2] via 10.12.12.2, 00:00:40, GigabitEthernet0/1
R1# show archive log config all | include router-id
40 0 admin@vty1 | router-id 1.1.1.1
R1# show logging | include CONFIG_I
*Sep 16 23:20:38.643: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console
by admin on vty1 (192.168.100.10)
ผลลัพธ์จริงจากแลบ Cisco CML (DevNet Sandbox) — ย่อช่องว่างบางส่วนให้พอดีสไลด์
สิ่งที่ยืนยันได้
FULL/DR adjacency สมบูรณ์ แลก LSA ครบ
O [110/2] AD 110, cost 1 + 1 ผ่าน Gi0/1
admin@vty1 ทุกคำสั่งถูกส่งผ่าน SSH session ของ Ansible
(192.168.100.10) syslog ระบุ IP ต้นทางคือ control node
Packet capture บนลิงก์ MGMT
Filter: tcp.port == 22
TCP handshake .10 → .11:22
SSH-2.0 banner + Key Exchange
payload ถูกเข้ารหัสทั้งหมด (config ไม่รั่ว)
ไม่มี port อื่นของ agent = agentless จริง
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
14
Notes: [~60 วินาที · live] ตรวจบน R1: show ip ospf neighbor ต้องเห็น 2.2.2.2 สถานะ FULL, show ip route ospf ต้องเห็น O 2.2.2.2 [110/2] (AD 110, cost = Gi0/1 1 + Loopback 1) show archive log config all แสดงคำสั่งที่ Ansible ส่งผ่าน admin@vty0 และ syslog CONFIG_I บอก IP ต้นทาง 192.168.100.10 ถ้าใช้ Packet Capture ของ CML บนลิงก์ MGMT แล้วเปิดไฟล์ใน Wireshark ด้วย filter tcp.port == 22 จะเห็นเพียง SSH session จาก control node — ไม่มี port ของ agent (show ip route ospf ใช้ | begin Gateway เพื่อข้ามคำอธิบาย Codes; admin@vty1 เพราะ vty0 ถูก session อื่นใช้อยู่)

## Slide 16
ส่วนที่ 3 · การสาธิตด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา
Demo 2 — EEM เก็บหลักฐานเมื่อ OSPF ล่ม
ตั้งบน R1: เมื่อ syslog ตรง pattern ให้เก็บ neighbor ทันที รอ SPF 6 วินาทีแล้วเก็บ routing table และส่ง syslog critical
1
2
3
4
5
R1 — applet configuration
R1(config)# event manager applet OSPF-NBR-DOWN
event syslog pattern "OSPF-5-ADJCHG.*FULL to DOWN" ratelimit 60 maxrun 60
action 1.0 cli command "enable"
action 1.5 cli command "delete /force flash0:ospf-ev.txt"
action 2.0 cli command "show ip ospf neighbor | redirect flash0:ospf-ev.txt"
action 2.5 wait 6
action 3.0 cli command "show ip route ospf | append flash0:ospf-ev.txt"
action 4.0 syslog priority critical msg "OSPF nbr lost - evidence saved"
R1 — ตรวจการลงทะเบียน
R1# show event manager policy registered
No. Class Type Event Type Trap Name
1 applet user syslog Off OSPF-NBR-DOWN
pattern {OSPF-5-ADJCHG.*FULL to DOWN}
maxrun 60.000
ratelimit 60.000
action 1.0 ... action 4.0
R1# debug event manager action cli
R1 — เมื่อเกิดเหตุ (debug + history)
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/1 from
FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
%HA_EM-6-LOG: OSPF-NBR-DOWN : ... : IN : R1#delete /force flash0:ospf-ev.txt
%HA_EM-6-LOG: OSPF-NBR-DOWN : ... : IN : R1#show ip ospf neighbor | redirect ...
%HA_EM-6-LOG: OSPF-NBR-DOWN : ... : IN : R1#show ip route ospf | append ...
%HA_EM-2-LOG: OSPF-NBR-DOWN: OSPF nbr lost - evidence saved
R1# show event manager history events
No. Job Id Proc Status Time of Event Type Name
2 2 Actv success Wed Sep16 23:28:25 2026 syslog applet: OSPF-NBR-DOWN
ผลลัพธ์จริงจากแลบ Cisco CML (DevNet Sandbox) — ย่อช่องว่างบางส่วนให้พอดีสไลด์
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
15
Notes: [~70 วินาที · live] applet OSPF-NBR-DOWN ใช้ syslog event detector จับข้อความ OSPF-5-ADJCHG ที่เปลี่ยนจาก FULL เป็น DOWN ratelimit 60 กันไม่ให้ทำงานซ้ำภายใน 60 วินาทีเมื่อลิงก์ flap action: enable → เขียน show ip ospf neighbor ลงไฟล์ใหม่ (redirect) แล้วต่อท้ายด้วย show ip route ospf (append) ใน flash0: → ส่ง syslog ระดับ critical ไปยัง automation host ตรวจการลงทะเบียนด้วย show event manager policy registered เปิด debug event manager action cli เพื่อดูว่าแต่ละ action ทำงานอย่างไร หลังเกิดเหตุ show event manager history events ต้องแสดงสถานะ success และเปิดไฟล์ด้วย more flash0:ospf-ev.txt (ตาราง policy registered ตัดคอลัมน์ Time Registered ออกเพื่อให้พอดี)

## Slide 17
ส่วนที่ 3 · การสาธิตด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา
Troubleshooting #1 — Misconfiguration
สถานการณ์: RSA key บน R2 ถูกลบ (เช่น เปลี่ยนเครื่องแล้วทำ Day-0 ไม่ครบ) → Ansible เชื่อมต่อ R2 ไม่ได้
1
2
3
4
5
1
อาการ (Symptom)
playbook ล้มเหลวเฉพาะ R2: “Unable to connect to port 22”
2
Layer 3 ถึงกันไหม?
ping 192.168.100.12 → ผ่าน (ตัดปัญหา routing / สาย)
3
Layer 4 port เปิดไหม?
nc -zv → Connection refused → ปัญหาอยู่ที่บริการบนอุปกรณ์
4
ตรวจบน R2
show ip ssh → SSH Disabled · ไม่มี RSA key pair
5
แก้ไขและยืนยัน
สร้าง key → nc สำเร็จ → ssh-keygen -R (host key เปลี่ยน) → รัน playbook → failed=0
diagnose → fix → verify
$ ansible-playbook site.yml -J
fatal: [R2]: FAILED! => {"changed": false,
"msg": "[Errno None] Unable to connect to port 22 on 192.168.100.12"}
$ ping -c 2 192.168.100.12
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
$ nc -zv 192.168.100.12 22
nc: connect to 192.168.100.12 port 22 (tcp) failed: Connection refused
R2# show ip ssh
SSH Disabled - version 2.0
%Please create RSA keys to enable SSH (and of atleast 768 bits for SSH v2).
R2(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 0 seconds)
%SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled
$ nc -zv 192.168.100.12 22
Connection to 192.168.100.12 22 port [tcp/ssh] succeeded!
$ ssh-keygen -R 192.168.100.12
# Host 192.168.100.12 found: line 2
/home/grp9/.ssh/known_hosts updated.
$ ansible-playbook site.yml -J
R2 : ok=4 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0
ผลลัพธ์จริงจากแลบ Cisco CML (DevNet Sandbox) — ย่อช่องว่างบางส่วนให้พอดีสไลด์
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
16
Notes: [~80 วินาที · live] วิธีจำลอง: บน R2 สั่ง crypto key zeroize rsa (หรือเริ่ม R2 ใหม่โดยไม่สร้าง key) อาการ: playbook ล้มเหลวเฉพาะ R2 ด้วยข้อความ Unable to connect to port 22 วิเคราะห์ไล่ทีละชั้น: ping ผ่านแสดงว่า Layer 3 ปกติ → nc -zv ได้ Connection refused แสดงว่าไม่มีบริการฟังที่ port 22 (ถ้าเป็นปัญหาเส้นทางจะเป็น timeout) → บน R2 show ip ssh บอก SSH Disabled และไม่มี RSA key แก้: crypto key generate rsa modulus 2048 จะเห็น %SSH-5-ENABLED → ตรวจซ้ำด้วย nc และรัน playbook ใหม่จน failed=0 (changed=0 เพราะ config OSPF เดิมบน R2 ยังอยู่ ถ้าเป็นเครื่องใหม่จริงจะเห็น changed=3) ขั้นสำคัญที่เจอจริงตอนซ้อม: key ใหม่ทำให้ host key ของ R2 เปลี่ยน ถ้าไม่ลบด้วย ssh-keygen -R จะเจอ host key mismatch (กลไกกัน MITM) บทเรียน: ทำ checklist ของ Day-0 และให้ Ansible ตรวจ precondition ก่อนเสมอ

## Slide 18
ส่วนที่ 3 · การสาธิตด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา
Troubleshooting #2 — Network Failure
จำลองลิงก์ R1–R2 ล่ม แล้วติดตามการเปลี่ยนแปลงของ control plane จนกู้คืนได้
1
2
3
4
5
t = 0
R2: shutdown Gi0/1
R2 ตัด adjacency ทันที (Interface down or detached)
0 – 40 วินาที
R1 ไม่ได้รับ Hello
ลิงก์ฝั่ง R1 ยัง up/up ใน emulator จึงยังคิดว่า FULL
Dead timer หมด
R1: FULL → DOWN
สร้าง Router LSA ใหม่ → รัน SPF → 2.2.2.2 หายจาก RIB
ทันที
EEM บน R1 ทำงาน
เก็บ neighbor → รอ SPF 6 วินาที → เก็บ route + syslog critical
วินิจฉัย (R1 และ R2)
R1# show ip ospf neighbor
R1# (no neighbors)
R1# show ip route 2.2.2.2
% Network not in table
R1# show ip ospf interface brief
Interface PID Area IP Address/Mask Cost State Nbrs F/C
Lo0 1 0 1.1.1.1/32 1 LOOP 0/0
Gi0/1 1 0 10.12.12.1/30 1 DR 0/0
R2# show ip interface brief | include 0/1
GigabitEthernet0/1 10.12.12.2 YES manual administratively down down
แก้ไขบน R2 → ยืนยันบน R1
R2(config-if)# no shutdown
R1: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on
GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1# show ip route ospf | include 2.2.2.2
O 2.2.2.2 [110/2] via 10.12.12.2, 00:00:05, GigabitEthernet0/1
R1# ping 2.2.2.2 source loopback0
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
ผลลัพธ์จริงจากแลบ Cisco CML (DevNet Sandbox) — ย่อช่องว่างบางส่วนให้พอดีสไลด์
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
17
Notes: [~80 วินาที · live] จำลอง network failure โดย shutdown Gi0/1 บน R2 Control plane: R2 เห็น interface down จึงล้าง adjacency ทันที แต่ใน emulator ลิงก์ฝั่ง R1 ยัง up จึงต้องรอ Dead timer 40 วินาที (4 เท่าของ Hello 10 วินาที) เมื่อหมดเวลา R1 เปลี่ยน neighbor เป็น DOWN สร้าง Router LSA ใหม่ รัน SPF และถอน route 2.2.2.2 ออกจาก routing table syslog ADJCHG นี้ทำให้ EEM จาก Demo 2 ทำงาน: เก็บ neighbor ทันที แล้วรอ 6 วินาที เพราะ IOS หน่วง SPF ประมาณ 5 วินาที (SPF throttle) ก่อนถอน route วินิจฉัย: neighbor ว่าง, route ไม่มีในตาราง, ospf interface brief แสดง Nbrs 0/0 → ตรวจฝั่ง R2 พบ administratively down แก้: no shutdown → adjacency ผ่าน INIT, 2-WAY, EXSTART, EXCHANGE, LOADING จนเป็น FULL → route กลับมาและ ping จาก loopback สำเร็จ ถ้าถูกถามเรื่องการตรวจจับให้เร็วขึ้น: ใช้ BFD (RFC 5880) ร่วมกับ OSPF

## Slide 19
ส่วนที่ 3 · การสาธิตด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา
Troubleshooting Toolkit
อาการที่พบบ่อย → ชั้นที่ควรสงสัย → คำสั่งวินิจฉัย → สิ่งที่ต้องดูและวิธีแก้
1
2
3
4
5
อาการ | ชั้นที่สงสัย | คำสั่งวินิจฉัย | สิ่งที่ต้องดู / วิธีแก้
Ansible: “Unable to connect to port 22” | SSH service | nc -zv <ip> 22 show ip ssh | Connection refused → สร้าง RSA key, ip ssh version 2
Ansible: “Authentication failed” | Credential / VTY | ansible-inventory --host R2 show run ¦ section line vty | user/password ใน vault, login local, transport input ssh
Ansible: “host key mismatch” | SSH host key | ssh-keygen -R 192.168.100.12 | router สร้าง RSA key ใหม่ → ลบ key เก่าที่ control node จำไว้
task เป็น changed ทุกรอบ | Playbook logic | ansible-playbook site.yml --check -v | ดู commands ที่ถูกส่งซ้ำ → เปลี่ยนเป็น resource module
EEM applet ไม่ทำงาน | Event (regex) | show event manager policy registered show logging ¦ include ADJCHG | ยังไม่ลงทะเบียน applet หรือ pattern ไม่ตรงกับข้อความจริง
EEM ขึ้น abort (เจอจริงตอนซ้อม) | Action | debug event manager action cli show users | ค้างที่ redirect เพราะ IOS ถามเขียนทับไฟล์ → delete /force ก่อน, เพิ่ม maxrun
OSPF neighbor ไม่ขึ้น | Control plane | show ip ospf interface brief debug ip ospf adj | area, hello/dead timer, network type, authentication ไม่ตรงกัน
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
18
Notes: [~40 วินาที] สรุปวิธีคิดเวลาแก้ปัญหา automation: ไล่จากชั้นล่างขึ้นบน — network (ping), transport (port 22), authentication, inventory แล้วจึงดู logic ของ playbook ฝั่ง EEM ให้ตรวจว่า policy ลงทะเบียนแล้วหรือไม่ pattern ตรงกับข้อความ syslog จริงหรือไม่ แล้วใช้ debug event manager action cli ดูผลของแต่ละ action ฝั่ง OSPF ใช้ show ip ospf interface brief และ debug ip ospf adj หาพารามิเตอร์ที่ไม่ตรงกัน

## Slide 21
ส่วนที่ 4 · การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่น
Head-to-Head Comparison
เปรียบเทียบเครื่องมือในบทที่ 29 กับทางเลือกแบบเขียนโปรแกรมเอง (Python: Netmiko / Nornir)
1
2
3
4
5
ปัจจัย | EEM (ใช้ในเดโม) | Ansible (ใช้ในเดโม) | Puppet | Chef | SaltStack | Python (Netmiko / Nornir)
สถาปัตยกรรม | On-box ในอุปกรณ์ | Control node → hosts | Server + agent | Infra Server + client | Master + minion | สคริปต์บนเครื่องผู้ดูแล
ต้องมี agent | ไม่ต้อง | ไม่ต้อง | ต้อง (Bolt: ไม่ต้อง) | ต้อง | ต้อง (Salt SSH: ไม่ต้อง) | ไม่ต้อง
รูปแบบการทำงาน | Event-driven | Push (+ Event-Driven Ansible) | Pull ทุก 30 นาที | Pull ทุก 30 นาที | Push + event bus | Push (imperative)
ภาษา | CLI applet / Tcl | YAML + Jinja2 | Puppet DSL | Ruby DSL | YAML + Jinja2 | Python
Transport / Port | ภายในเครื่อง | SSH 22 / HTTPS API | HTTPS 8140 | HTTPS 443 | ZeroMQ 4505/4506 | SSH 22
Idempotent | ต้องออกแบบเอง | ใช่ (modules) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ต้องเขียนเอง
จุดแข็ง | ตอบสนองทันที แม้ไม่มี server | เรียนง่าย รองรับหลาย vendor | บังคับ compliance ขนาดใหญ่ | ยืดหยุ่นด้วย Ruby | เร็ว รองรับ event-driven | ยืดหยุ่นสูงสุด
คอลัมน์พื้นสีทอง = เครื่องมือที่ใช้ในการสาธิต · Puppet runinterval และ chef-client daemon interval มีค่าเริ่มต้น 30 นาที (1800 วินาที)
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
19
Notes: [ส่วนที่ 4 · ~80 วินาที] เปรียบเทียบ 6 ทางเลือก: EEM ทำงานในอุปกรณ์แบบ event-driven ไม่ต้องมี server; Ansible เป็น agentless push ผ่าน SSH และต่อยอดเป็น event-driven ได้; Puppet และ Chef เป็น agent-based pull ทุก 30 นาที เหมาะกับการบังคับ compliance; SaltStack ใช้ ZeroMQ ทำงานเร็วและมี event bus; ทางเลือกอื่นคือเขียน Python เอง (Netmiko/Nornir) ยืดหยุ่นที่สุดแต่ต้องจัดการ idempotency และ error handling เอง ตารางต่อยอดจาก Table 29-7 ในตำรา โดยเพิ่ม EEM, transport/port, idempotency และ Python

## Slide 22
ส่วนที่ 4 · การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่น
Trade-Off Matrix
คะแนน 1–5 (ยิ่งมากยิ่งดีในมิตินั้น) — การประเมินเชิงคุณภาพของกลุ่ม สำหรับงานเครือข่ายองค์กร
1
2
3
4
5
Scalability
Security
ความง่าย
(Complexity ต่ำ)
Vendor Support
(อุปกรณ์เครือข่าย)
ต้นทุนต่ำ
(Cost)
เครื่องมือ
EEM
Ansible
Puppet
Chef
SaltStack
Python (Nornir)
จุด 1 จุด = 1 คะแนน · สีเข้ม = จุดแข็งของเครื่องมือนั้น
เหตุผลประกอบ
Scalability: Puppet/Chef/Salt ออกแบบเพื่อ node หลายหมื่นตัว EEM จำกัดที่ละเครื่อง
Security: agentless ไม่เปิด port เพิ่ม; Salt master เคยมีช่องโหว่ร้ายแรง (CVE-2020-11651)
ความง่าย: YAML อ่านง่ายกว่า DSL, Ruby หรือ Python
Vendor: Ansible มี collection ของ Cisco, Juniper, Arista ฯลฯ; EEM ใช้ได้เฉพาะ Cisco
ต้นทุน: EEM มากับ IOS; Puppet Core / Chef มี license เชิงพาณิชย์
เลือกใช้เมื่อไร
EEM แก้ไข / เก็บหลักฐานทันทีบนเครื่อง
Ansible desired state ทั้งเครือข่าย
Puppet / Chef / Salt fleet ของ server
Python (Nornir) logic เฉพาะทางที่ซับซ้อน
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
20
Notes: [~70 วินาที] คะแนนเป็นการประเมินเชิงคุณภาพของกลุ่มในบริบทเครือข่ายองค์กร (ยิ่งมากยิ่งดี) EEM ขยายขนาดไม่ได้และผูกกับ Cisco แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายและปลอดภัยเพราะไม่เปิดช่องทางเพิ่ม; Ansible สมดุลที่สุดสำหรับงานเครือข่าย; Puppet/Chef ขยายได้ดีแต่ซับซ้อนและรองรับอุปกรณ์เครือข่ายน้อย และมีค่า license (Perforce ปรับเงื่อนไขปี 2025, Chef 19 ใช้ license key); SaltStack เร็วและ event-driven แต่ต้องดูแล master ให้ปลอดภัย (เช่น CVE-2020-11651 ปี 2020) ข้อสรุป: ใช้ร่วมกันได้ — Ansible จัดการ desired state และ EEM เฝ้าระวังในอุปกรณ์

## Slide 23
ส่วนที่ 5 · ทิศทางในอนาคต
Next-Gen Evolution (3–5 ปีข้างหน้า)
จาก “สั่งงานตามคำสั่ง” ไปสู่ “ระบบที่สังเกต ตัดสินใจ ลงมือ และตรวจสอบเองแบบวงปิด”
1
2
3
4
5
Closed-loop
Automation
Observe
gNMI telemetry · syslog
Decide
rulebook · AI / AIOps
Act
Ansible · EEM · API
Verify
pyATS · Batfish · tests
Event-driven & closed-loop
Event-Driven Ansible / Salt reactor ต่อยอดแนวคิด EEM ไปทั้งเครือข่าย: event → rulebook → แก้ไขอัตโนมัติ
Model-driven programmability
NETCONF / RESTCONF / gNMI + YANG และ streaming telemetry แทนการ parse ข้อความ CLI
AI-assisted operations
สร้าง playbook ด้วย GenAI (เช่น Ansible Lightspeed), AIOps วิเคราะห์ log, AI agent ที่มีคนอนุมัติก่อนลงมือ
NetDevOps / GitOps
Source of Truth (NetBox) + Git + CI/CD ทดสอบก่อนใช้งานจริงบน digital twin
Zero Trust & Cloud
บังคับ policy และ least privilege อัตโนมัติ, เก็บ secret ใน vault, จัดการ cloud network ด้วย Terraform / API
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
21
Notes: [ส่วนที่ 5 · ~60 วินาที] แนวโน้ม 3–5 ปี: (1) event-driven แบบวงปิด — สิ่งที่ EEM ทำในเครื่องเดียว จะขยายเป็นทั้งเครือข่ายผ่าน Event-Driven Ansible (2) model-driven — ใช้ YANG ผ่าน NETCONF/RESTCONF/gNMI และ streaming telemetry แทน screen-scraping (3) AI ช่วยงาน — Gartner คาดว่าภายในปี 2026 องค์กร 50% จะใช้ AI automate งาน day-2 แต่ต้องมีคนอนุมัติ (4) NetDevOps — เก็บ config เป็นโค้ด ทดสอบก่อน deploy (5) Zero Trust และ cloud — automation ทำให้ policy ความปลอดภัยสม่ำเสมอทุกจุด

## Slide 24
ส่วนที่ 5 · ทิศทางในอนาคต
Industry Takeaway
ทำไมวิศวกรเครือข่ายยุคใหม่ยังต้องเข้าใจทั้ง automation และพื้นฐานของ protocol
1
2
3
4
5
Automation ขยายผลได้ทั้งสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด
config ผิดเพียงบรรทัดเดียวถูกส่งไปหลายร้อยเครื่องได้ในไม่กี่วินาที ผู้เขียน automation จึงต้องเข้าใจ protocol และ CLI ที่อยู่เบื้องหลังจริง
สัญญาณจากอุตสาหกรรม: Cisco เปลี่ยน DevNet เป็น CCNA / CCNP / CCIE Automation (3 ก.พ. 2026)
Troubleshooting ยังใช้ CLI
TS #2 อธิบายได้เพราะเข้าใจ Dead timer, LSA และ SPF — เครื่องมือไม่ได้บอกเหตุผลให้
ต้องรู้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
การเขียน wait_for หรือ test ต้องรู้ output ที่คาดหวัง เช่น FULL และ [110/2]
ทักษะใหม่ที่ต้องมี
YAML / Jinja2, Git, Python, REST API และ YANG data model
เป็นทักษะหลักของสายงาน
automation อยู่ใน CCNP Enterprise (ENCOR) และเป็นสาย CCNP Automation โดยตรง
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
22
Notes: [~50 วินาที] ข้อคิดสำคัญ: automation ขยายผลทั้งสิ่งถูกและผิด ถ้าไม่เข้าใจ protocol ก็เขียน automation ที่ปลอดภัยไม่ได้ เราใช้ความรู้ OSPF (Dead timer, LSA, SPF) อธิบาย Troubleshooting #2 และต้องรู้ output ที่ถูกต้องเพื่อเขียน wait_for ทักษะที่ตลาดต้องการคือ YAML, Git, Python, API และ YANG และ Cisco ยกระดับ DevNet เป็น CCNA/CCNP/CCIE Automation ตั้งแต่ 3 ก.พ. 2026

## Slide 25
สรุป
Key Takeaways
1
EEM = automation บนอุปกรณ์
event → action ทันที ไม่ต้องพึ่ง server — เหมาะกับ self-healing และเก็บหลักฐาน
2
เลือก agent-based หรือ agentless ตามปลายทาง
Puppet / Chef / Salt เหมาะกับ fleet ของ server; Ansible เหมาะกับ router / switch
3
ใช้ร่วมกันได้ และยังต้องเข้าใจ control plane
Ansible กำหนด desired state + EEM เฝ้าระวัง — แต่การวิเคราะห์ปัญหายังต้องใช้ความรู้ protocol
Q & A
ขอบคุณ
คำถามและข้อเสนอแนะ
Cheat sheet: grp9-Automation-CheatSheet.pdf
CP353301 Internetworking · Capstone Project Part I · กลุ่ม 9
Notes: [~30 วินาที + Q&A 5 นาที] สรุป 3 ข้อ: EEM คือ automation บนอุปกรณ์, เลือก agent-based หรือ agentless ตามชนิดปลายทาง, และเครื่องมือใช้ร่วมกันได้ แต่วิศวกรยังต้องเข้าใจ control plane เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ขอบคุณครับ/ค่ะ เปิดรับคำถาม (สไลด์ถัดไปเป็น backup สำหรับตอบคำถาม)

## Slide 26
Backup · เตรียมตอบคำถาม
คำถามที่คาดว่าจะถูกถาม
1
2
3
4
5
Q1
ทำไม R1 รู้ว่า neighbor ล่มช้ากว่า R2?
R2 เห็น interface down จึงล้าง adjacency ทันที แต่ลิงก์ฝั่ง R1 ยัง up จึงต้องรอ Dead timer 40 วินาที (4 × Hello) — ลดเวลาได้ด้วย BFD (RFC 5880)
Q2
Control plane เปลี่ยนอย่างไรเมื่อกู้ลิงก์?
Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full แลก LSDB, รัน SPF แล้วติดตั้ง O 2.2.2.2 ลง RIB/FIB
Q3
ทำไม applet มี “enable” และ “delete /force”?
session ของ EEM เริ่มที่ user EXEC จึงต้อง enable ก่อน และ redirect จะถามยืนยันถ้ามีไฟล์เดิม ทำให้ applet ค้างจน abort (เจอจริงตอนซ้อม)
Q4
ทำไมต้อง wait 6 ก่อนเก็บ routing table?
IOS หน่วง SPF ~5 วินาที (SPF throttle) ก่อนถอน route ถ้าเก็บทันทียังเห็น O 2.2.2.2 อยู่ (เจอจริงตอนซ้อม) · ratelimit 60 กันทำงานรัวตอน flap
Q5
ทำไมไม่ใช้ ios_config สั่ง no shutdown?
running-config ไม่แสดงบรรทัด “no shutdown” โมดูลจึงเห็นว่าต่างทุกครั้ง → changed ทุกรอบ (ไม่ idempotent)
Q6
EEM กับ Ansible ใช้ร่วมกันอย่างไร?
EEM ตอบสนองทันทีในเครื่องและส่ง syslog → Event-Driven Ansible รับ event ไปแก้ไขหรือเปิด ticket ระดับเครือข่าย
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
24
Notes: Backup slide — ใช้ตอนตอบคำถาม ไม่ต้องนำเสนอ

## Slide 27
Backup · เอกสารอ้างอิง
แหล่งอ้างอิง
1
2
3
4
5
[1]
Cisco Networking Academy. CCNP Enterprise: Core Networking — Chapter 29: Introduction to Automation Tools (Instructor Materials).
[2]
Edgeworth, B., Garza Rios, R., Gooley, J., & Hucaby, D. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Official Cert Guide. Cisco Press.
[3]
Cisco. System Management Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.x — Embedded Event Manager Overview; Writing EEM Policies Using the Cisco IOS CLI.
[4]
Cisco. Troubleshoot and Test EEM Scripts (Document ID 217013) · EEM 4.0 Data Sheet · DevNet Sandbox: Cisco Modeling Labs.
[5]
Ansible Community Documentation — Network Automation (network_cli), cisco.ios collection · endoflife.date/ansible-core.
[6]
IETF RFC 2328 (OSPFv2), RFC 4251–4254 (SSH), RFC 5424 (Syslog), RFC 5880 (BFD), RFC 6241 (NETCONF), RFC 7950 (YANG 1.1), RFC 8040 (RESTCONF).
[7]
Vox Pupuli — OpenVox Project · Salt Project — Salt 3008 release notes · Progress — Introducing Chef Infra Client 19.
[8]
Gartner (18 Sep 2024). Gartner Says 30% of Enterprises Will Automate More Than Half of Their Network Activities by 2026.
[9]
Cisco Blogs (Learning & Certifications). CCNP Automation: A Renamed Certification, Reimagined.
CP353301 Internetworking · กลุ่ม 9 · Introduction to Automation Tools
25
Notes: รายการอ้างอิง (ข้อมูลเวอร์ชันและสถานะเครื่องมือตรวจสอบ ณ กันยายน 2026)